## Slide 1
ETOS-RF SERIAL 연결 설정
* 노트북과 ETOS-RF의 LAN을 ETH1에 연결한다.
* 노트북과 USB TO SERIAL을 연결한다.
ETOS-RF
COM1
COM2
COM3
COM4
COM5
COM6
COM7
COM8
USB
ETH1
ETH2
전원
노트북
LAN
USB

## Slide 2
ETOS-RF SERIAL 연결 설정
USB TO SERIAL
RS 232 핀맵(2-검,4-주,5-초)

## Slide 3
COMPORT 설정
devmgmt.msc 혹은 장치관리자를 연다

## Slide 4
COMPORT 설정
2. 장치관리자 > 멀티포트 직렬 어댑터 > Uport 1150 속성 > Ports Configuration 을 연다

## Slide 5
COMPORT 설정
3. Ports Setting > Interface > RS-232를 선택한다.

## Slide 6
COMPORT 설정
4. 장치관리자 > 포트(COM & LPT) > MOXA USB Serial Port > 속성을 열어준다

## Slide 7
COMPORT 설정
5. Port Settings 속성을 열어준다
6. 세팅 값 확인 및 설정
  Baud Rate : 9600
  Data bits: 8
  Parity :None
  Stop bits: 1
  Row Control : None
.

## Slide 8
가상 EAP 설정
1. 설치 되어있는 FLOWER 의 EDITOR를 열어준다

## Slide 9
가상 EAP 설정
2. SECS > CONFIG(F8) 을 열어준다
3. CONFIG 항목에서 IP, Port 등을 확인하여 넣은 후 연결한다.

## Slide 10
가상 EAP 설정
4. ETOS-RF와 연결이 되었는지 확인한다.

## Slide 11
Serial Simulator
STCom 시뮬레이터를 연다.
2. Port Setting에서 값 확인 및 설정
Port Name : 인식되어있는 COMPORT
  Baud Rate : 9600
  Data bits: 8
  Parity :None
  Stop bits: 1
  Row Control : None
.

## Slide 12
Serial Simulator
3. Connect를 눌러 오픈
4. Send Data 부분에 시리얼작성(S6F11)
023031303134353530324434463535344633303330333832303230303030303030303030303030303030303030303030303030034445

## Slide 13
Serial Simulator
5. 시리얼 데이터를 전송하여 EAP 시뮬레이터에서 S6F11이 전송되었는지 확인

## Slide 14
Serial Simulator
6 . COM1 <-> 10001 확인 되면
COM2 <-> 10002
COM3 <-> 10003
COM4 <-> 10004
COM5 <-> 10005
COM6 <-> 10006
COM7 <-> 10007
COM8 <-> 10008
도 동일하게 확인하면 된다.